## Slide 1: 실험 4 Steering Logic 실험
SNU VLSI LAB
2022-10-04

## Slide 2: 실험 목표
Steering Logic 이해

## Slide 3: 실험 4 예비보고서 작성 내용
4. 사
  그림 1의 2:4 Decoder와 그림 3의 Active "Low" Tri-state Buffer, NOT gate만 이용하여 그림 4.4와 같은 4:1 Multiplexer의 회로도를 그리시오. 그리고 4:1 Multiplexer의 진리표를 그리시오.

## Slide 4: 실험 4 예비보고서 작성 내용
4. 아
  그림 2의 2:4 Decoder with Enable, NOT gate만 이용하여 그림 5와 같은 3:8 Decoder를 구현하기 위한 회로도를 그리시오. 그리고 3:8 Decoder의 진리표를 그리시오.

## Slide 5: 실험 항목 (1)
5.1 가
  Prelab 4.사 에서 설계한 4:1 Multiplexer를 구현할 것
  출력(F0)은 반드시 Active high LED로 구현할 것
    LED 옆 저항 필수

## Slide 6: 실험 항목 (2)
5.1 나
  4.아 에서 설계한 3:8 Decoder를 구현할 것
  출력(F0 ~ F7)은 반드시 Active low LED로 구현할 것
    74139가 Inverting decoder이므로 출력이 반대로 나옴 LED 방향 주의
    LED 옆 저항 직렬 연결 필수

## Slide 7: 실험 검사 항목
5.1 가 (4:1 MUX)
  아래 두 경우에 대해 제대로 된 결과(LED)가 나오는 지 확인
    I0=1, I1=0, I2=1, I3=0, S0=0, S1=0
    I0=1, I1=0, I2=1, I3=0, S0=0, S1=1
5.1 나 (3:8 DEC)
  아래 두 경우에 대해 제대로 된 결과(LED)가 나오는 지 확인
    I2=0, I1=0, I0=0
    I2=1, I1=1, I0=1

## Slide 8: 결과 보고서 작성 항목
6.1 가
  실험에 사용한 4:1 Multiplexer의 회로도를 그리고 LED를 통해 얻은 결과를 아래 표에 적으시오.
6.1 나
  실험에 사용한 3:8 Decoder의 회로도를 그리고 LED를 통해 얻은 결과를 아래 표에 적으시오
select |  | input |  |  |  | Output
S1 | S0 | I3 | I2 | I1 | I0 | F0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
input |  |  | Output |  |  |  |  |  |  | 
I2 | I1 | I0 | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7
0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |